## Slide 2
Nosso Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio foi criado pensando na facilidade, agilidade e economia na instalação. As nossas Centrais de Alarme de Incêndio desenvolvidas e comercializadas pela WI-FIRE têm capacidade para supervisionar até 800 endereços/periféricos, indicando e armazenando todos os eventos encontrados nessa supervisão, e o operador do sistema tem o controle de todo esse processo.
Com a tecnologia WIRELESS (sem fio) utilizada em nosso sistema, a comunicação é rápida e eficiente, sem interferências. Não há necessidade de uma infraestrutura própria para ligação; basta o instalador ligar o equipamento na bateria e rede elétrica (110/220V) e pronto!!
Atestamos para quaisquer fins, que nosso Sistema de Alarme de Incêndio Wi-Fire, está em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7240 - parte 25.
Para conhecer todas as facilidades oferecidas por esse equipamento, aprecie nosso e-book.

## Slide 3
PRINCIPAL MISSÃO
Conquistar o título de Empresa mais Inovadora no mercado de Detecção de Incêndio.
PERSPECTIVA Agregar maior segurança patrimonial com tecnologia de ponta e produtos acessíveis e fáceis de operar.
VALORES Sempre manter a qualidade de nossos serviços e respeito ao Cliente como prioridade.

## Slide 4
AVCB FÁCIL …
Nossos equipamentos atendem à norma NBR 17240 e são homologados pela Anatel.

## Slide 5
Todos os equipamentos (sirenes, botoeiras, sensores de fumaça, termovelicimétricos, relés de acionamento, são cadastrados e supervisionados pela CENTRAL DE ALARME DE INCÊDIO WI-FIRE.

## Slide 6
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
A Central Wi-Fire vem acompanhada de um adaptador AC/DC 12V (Fonte de alimentação) fácil de ser usada, basta ligar na tomada (110/220V) e conectar na Central.

## Slide 7
ACIONADOR MANUAL DE ALARME
O Acionador Manual, ou “Botoeira” tem a função de enviar um sinal de disparo de alarme para a Central assim que o botão for pressionado. A Central entra em Modo de “Pré-Alarme” por 120 segundos. Sua fixação na parede é feita pela parte inferior da própria caixa através de parafusos e buchas e deve estar a uma altura de no máximo 1,40m do piso.

## Slide 8
ACIONADOR MANUAL AC c/ INTERLIGAÇÃO SIRENE
Tem a função de enviar um sinal de disparo de alarme para a Central assim que o botão for pressionado. A Central entra em Modo de “Pré–Alarme” por 120 segundos. A saída de 12V liga uma sirene audiovisual quando a Central entra em estado de “FOGO" (Disparo do Alarme).

## Slide 9
BOTOEIRA DE BOMBA DE INTERLIGAÇÃO
É uma botoeira de interligação que utiliza dois botões (push button) de liga e desliga. Este equipamento necessita de um Acionador Manual (Botoeira) e um Módulo Bomba para fazer sua comunicação sem fio e acionar uma bomba.

## Slide 10
MÓDULO SIRENE / MÓDULO SIRENE MINIZINHA
O Módulo Sirene não tem ação física, sua função é mandar um sinal AUDIOVISUAL (Acender e tocar a Sirene) quando a Central entrar em estado de “FOGO”. Também há disponível a versão “Minizinha”.

## Slide 11
  DETECTOR DE FUMAÇA
Este periférico tem ação automática e sua função é a detecção de fumaça; Quando a fumaça atinge a barreira ótica do sensor, o mesmo é disparado e um sinal é enviado para a Central, entrando em Modo de “Pré–Alarme” por 120 segundos (Padrão de fábrica).

## Slide 12
  MÓDULO ROTEADOR
Como o próprio nome diz, este periférico roteia (repete) o sinal da Central ou de qualquer outro periférico dentro do seu alcance de operação. Também há disponível a versão “Minizinha”, uma versão menor do Módulo Roteador com as mesmas funções, diminuindo apenas o tamanho. Sua fixação deve estar a uma altura de no mínimo 2,0 metros do piso.

## Slide 13
MÓDULO CONTATO SECO
O módulo de Contato Seco (Ou Módulo Relé) tem a função de acionar o contato de um relé quando a Central entrar em modo de “FOGO” (Disparo do Alarme). O Módulo Bomba é um relé com contato de até 220V (volts) com corrente máxima de 5A (ampères) acionado quando a Central emite um sinal de Disparo de Alarme (Fogo) para os periféricos.

## Slide 14
MÓDULO SUPERVISÃO
Este módulo supervisiona uma bomba, uma pressurização, ou qualquer outro dispositivo que possa fechar seus contatos de monitoramento.

## Slide 15
MÓDULO ROTEADOR SOLAR
Assim como o Módulo Roteador , este periférico tem a função de rotear (repetir) o sinal da Central ou de qualquer outro periférico dentro do seu alcance de operação. Sua alimentação é dada por um painel fotovoltaico 150 x 162 mm 6V 3W. Sua fixação deve estar a uma altura de no mínimo 2,0 metros do piso.

## Slide 16
LINHA DE EQUIPAMENTOS À PROVA DE EXPLOSÃO
ACIONADOR DE ALARME EX d
Involucro para uso em atmosfera explosiva fabricada em liga de
alumínio fundido.
SIRENE EX d
Intensidade sonora a 1 metro de 105 dB.

## Slide 17
  SOFTWARE GERENCIADOR
ORBIT é um sistema de supervisão (SCADA) que permite total interação com o sistema de combate a incêndio.
Utilizado quando existe uma quantidade elevada de dispositivos ou pela facilidade de monitoramento.

## Slide 18
ALGUNS CLIENTES DA WI-FIRE

## Slide 19
ATENCIOSAMENTE
José Netto / Rodrigo Oliveira
Consultores de Negócios
(11) 99415-9110
(11) 98924-2440
(11) 98920-5440
(11) 99305-1690
(11) 97398-6581
Entre em contato conosco para conhecer melhor o nosso sistema!
Ou envie um e-mail para: adm@wifirealarmes.com.br